190744 – B/O

SPIS TREŚCI

I.	CZĘŚĆ OPISOWA

1.	PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

2.	PODSTAWA OPRACOWANIA

3.	WARUNKI LOKALIZACJI

4.	OPIS TECHNICZNY ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH

5.	WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU PRAC KONSTRUKCYJNYCH

6.	ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW

7.	MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE

8.	INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

II. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

Poz.1 Elementy konstrukcyjne parteru

Poz.2 Elementy konstrukcyjne piwnicy

Poz.3 Elementy pionowe

Poz.4 Posadowienie

III. ZAŁĄCZNIKI

- Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

- Kopie uprawnień i przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

IV. CZĘŚĆ  RYSUNKOWA

01/K Schemat posadowienia

02/K Schemat konstrukcji piwnic

03/K Schemat konstrukcji parteru

# CZĘŚĆ OPISOWA

## PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany konstrukcji przebudowy  istniejących pomieszczeń szpitalnych wraz z rozbudową w celu wykonania Apteki Szpitalnej w Szpitalu Zakonu Bonifratrów p.w. Aniołów Stróżów w Katowicach.

W szczególności opracowanie obejmuje:

Opis założeń do projektu konstrukcji i warunków lokalizacji.

Opis przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych.

Założenia materiałowe.

Wytyczne prowadzenia prac budowlanych.

Schematy konstrukcyjne.

Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe głównych elementów konstrukcji budynku.

Wszystkie rozwiązania wykonawcze w zakresie konstrukcji powinny być uzgodnione i uzyskać akceptację autorów niniejszego opracowania. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek otworów czy przebić w elementach konstrukcyjnych bez wiedzy i akceptacji projektanta.

## PODSTAWA OPRACOWANIA

  - Projekt budowlany "Przebudowa istniejących pomieszczeń szpitalnych wraz z rozbudową w celu wykonania Apteki Szpitalnej w Szpitalu Zakonu Bonifratrów p.w. Apostołów Stróżów w Katowicach. 40-211 Katowice, ul. ks. L. Markiefki 87" – część architektoniczna -  opracowany przez "STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak. Autorem opracowania części architektonicznej jest mgr inż. arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak.

  - Opinia geotechniczna ustalająca warunki gruntowo-wodne terenu dla potrzeb rozbudowy Szpitala Zakonu Bonifratrów p.w. Świętych Apostołów Stróżów przy ul. L. Markiefki 87 w Katowicach opracowana w czerwcu 2019 roku przez Firmę Realizacyjną BAZET Sp. z o.o. Sp. k.. Zając. Autorzy opracowania mgr Ewa Sokół, mgr Piotr Staroszczyk.

  - Informacja Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach o warunkach geologiczno-górniczych z dnia 23 sierpnia 2019 roku. Sygnatura KAT.5122.640.2019.

  - Informacja Wyższego Urzędu Górniczego Biuro Archiwum Dokumentacji  Mierniczo-Geologicznej o warunkach geologiczno-górniczych na terenie pogórniczym z dnia 28.08.2019 roku. Sygnatura AD.5123.0958.2019.

  - Wizja lokalna wykonana.

  - Obowiązujące normy i normatywy budowlane, w szczególności:

  - PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

  - PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.

  - PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.

  - PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami.

  - PN-80/B-02010/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.

  - PN-77/B-02011/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.

  - PN-88/B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem.

  - PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

  - PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

  - PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

  - PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

  - PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

  - PN-B-03215:1999 Konstrukcje stalowe. Zakotwienie słupów i kominów.

  - PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

  - PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

  - PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.

## WARUNKI LOKALIZACJI

#### WARUNKI KLIMATYCZNE

Druga strefa obciążenia śniegiem wg PN-80/B-02010/Az1

Obciążenia w obliczeniach  statycznych. Obciążenie  śniegiem.

Pierwsza strefa  obciążenia  wiatrem  wg PN-77/B-02011/Az1

Obciążenia  w obliczeniach  statycznych. Obciążenie  wiatrem.

Strefa przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie

bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Głębokość przemarzania Hz = 1,00 m.

Przyjęto minimalną głębokość posadowienia 100 cm.

#### WARUNKI GÓRNICZE

Wg informacji Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach z dnia 23 sierpnia 2019 roku, przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest poza granicami terenu górniczego, w granicach byłego terenu górniczego zlikwidowanej KWK "Katowice-Kleofas" w Katowicach.

Wg informacji Wyższego Urzędu Górniczego Biuro Archiwum Dokumentacji  Mierniczo-Geologicznej o warunkach geologiczno-górniczych na terenie pogórniczym z dnia 28.08.2019 roku:

#### WARUNKI GRUNTOWO – WODNE

Obciążenie istniejących fundamentów nie ulegnie zmianie. Nie stwierdzono występowania żadnych rys czy spękań mogących świadczyć o niewłaściwym posadowieniu istniejącego budynku. Projektowana przebudowa nie spowoduje wzrostu naprężeń w gruncie. W związku z powyższym stwierdza się, że w związku z projektowaną przebudową nie  ma potrzeby ingerencji w istniejące posadowienie budynku.

W związku z powyższym odstąpiono od badania stanu podłoża gruntowego pod istniejącym budynkiem.

Warunki gruntowo-wodne w miejscu projektowanej rozbudowy przedstawiono w opinii geotechnicznej ustalającej warunki gruntowo-wodne terenu dla potrzeb rozbudowy Szpitala Zakonu Bonifratrów p.w. Świętych Apostołów Stróżów przy ul. L. Markiefki 87 w Katowicach.

Lokalizacja wykonanych badań:

Budowa geologiczna

Warunki hydrogeologiczne

Warunki geotechniczne

Przekrój geotechniczny z naniesionym poziomem posadowienia:

Wnioski końcowe i zalecenia

#### POSADOWIENIE

Przyjęte poziomy posadowienia są następujące:

Poziom posadzki:				      +/-0,00m = 273,21 m n.p.m.

Poziom spodu fundamentów 			- 1,00m = 272,21 m n.p.m.

Poziom spodu betonu podkładowego 		- 1,10m = 272,11 m n.p.m.

Poziom spodu pali 					- 5,01m = 268,20 m n.p.m.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (DZ.U. 2012 nr 0 poz. 463) oraz zgodnie z informacjami zawartymi w opracowaniu [2.2] warunki geotechniczne podłoża gruntowego można uznać jako proste.

Obiekt zakwalifikowano trzeciej kategorii geotechnicznej.

## OCENA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDYNKU Z UWZGLĘDNIENIEM STANU PODŁOŻA

Budynek w obrębie objętym opracowaniem jest w dobrym stanie technicznym. Stan techniczny obiektu pozwala na wykonanie prac budowlanych objętych niniejszym opracowaniem. W trakcie prac należy zwrócić uwagę na skorodowaną belkę stalową stropu odcinkowego w piwnicy poniżej wejścia oraz na nadproże stalowe na którym opiera się ta belka stalowa.

Fotografia  1 - skorodowana belka stalowa stropu odcinkowego i nadproże stalowe

Obciążenie istniejących fundamentów nie ulegnie zmianie. Nie stwierdzono występowania żadnych rys czy spękań mogących świadczyć o niewłaściwym posadowieniu istniejącego budynku. Projektowana przebudowa nie spowoduje wzrostu naprężeń w gruncie. W związku z powyższym stwierdza się, że w związku z projektowaną przebudową nie  ma potrzeby ingerencji w istniejące posadowienie budynku.

Wnioski:

- Stan techniczny obiektu, w obrębie objętym opracowaniem, pozwala na wykonanie prac budowlanych objętych projektem;

- Stan gruntu i sposób posadowienia istniejącego budynku pozwalają na planowaną rozbudowę i przebudowę,

- W trakcie budowy należy wzmocnić skorodowaną belkę stropu odcinkowego i skorodowane nadproże stalowe w piwnicy.

## OPIS TECHNICZNY ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH

#### UWAGI

Projektowane prace związane z przebudową budynku są trudne do wykonania i mogą w wielu przypadkach stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa. Wymagają one stałego nadzoru technicznego i nadzoru autorskiego.

Prace powinny być prowadzone przez doświadczonych w wykonywaniu tego rodzaju prac pracowników, mających odpowiednie uprawnienia.

Konstrukcja zaprojektowana jest w oparciu o wyrywkowe jej rozpoznanie.

Ze względu na brak możliwości zinwentaryzowania wszystkich elementów konstrukcyjnych i postępującą degradację budynku, w trakcie budowy należy każdorazowo sprawdzić stan istniejący i porównać go z założeniami przyjętymi w  projekcie budowlanym. Dodatkowo należy sprawdzić stan techniczny elementów konstrukcyjnych po ich odkryciu, w szczególności: korozję belek stalowych przy i na podporach, poziom skorodowania belek stalowych i ich sposób zabezpieczenie przed zwichrzeniem.

Przed przystąpieniem do wykonywania prac konstrukcyjnych po dokładnym rozpoznaniu, istnieje możliwość rezygnacji z części wzmocnień. Jednocześnie należy mieć na uwadze możliwość wykonania dodatkowych konstrukcji, co wynikać może z dokładnego rozpoznania, jak również ujawnienia uszkodzeń do tej pory niewidocznych.

Przed przygotowaniem elementów konstrukcji, zwłaszcza stalowych konieczne jest pobranie wymiarów z natury.

W trakcie wykonywania robót rozbiórkowych i budowlanych należy zapewnić statykę ścian i całego budynku. W tym celu należy opracować harmonogram robót i jeżeli będzie taka konieczność wykonać dodatkowe zabezpieczenia na czas budowy.

#### DANE OGÓLNE

Opracowanie obejmuje przebudowę części pomieszczeń w istniejącym budynku i dobudowę parterowego niepodpiwniczonego segmentu. Dobudowany segment oddzielić od istniejącej zabudowy dylatacją o szerokości 10 cm. W szczególnych przypadkach dopuszcza się lokalne miejscowe zmniejszenie dylatacji do 5 cm. Dylatację należy wykonać na całej wysokości segmentu, łącznie z płytą fundamentową.

#### POSADOWIENIE

Posadowienie dobudowanego segmentu zaprojektowano w formie płyty fundamentowej żelbetowej o grubości 25 cm opartej na palach CFA o średnicy 300 mm. Palowanie powierzyć firmie specjalizującej się w tego typu robotach budowlanych. Palowanie wykonać na podstawie projektu wykonawczego opracowanego przez firmę wykonującą palowanie. Ze względów technologicznych pale odsunąć od krawędzi istniejącego obiektu o 75 cm (w osi pala). Założenia do palowania:

- poziom „0”: 273,21 m n.p.m.,

- poziom spodu pala: 268,2 m n.p.m. (zagłębić w warstwę piasków/zwietrzeliny),

- rozstaw: 2,0x1,5 m,

- obciążenie (obliczeniowe): 67,75 kN/m2,

- beton B30,

- zbrojenie pali minimalne.

Uwaga: Przekładki kabli elektrycznych wykonać wg projektu elektrycznego.

Przyjęto dla posadowienia beton B30, stal zbrojeniową klasy A-IIIN(B500SP) EPSTAL. Otulina prętów, do krawędzi pręta, w płycie fundamentowej: dołem i po bokach 5 cm, górą 3 cm. Pod płytą fundamentową wykonać warstwę betonu podkładowego B15 o grubości 10 cm.

W poziomie podłogi na gruncie wykonać płytę żelbetową o grubości 15 cm połączoną z ścianami fundamentowymi poprzez wieniec o przekroju 25x25 cm.

Zasypkę przestrzeni pomiędzy płyta fundamentową i płytą podłogi na gruncie wykonać z zagęszczonego piasku. Zagęszczenie wykonać do wskaźnika zagęszczenia IS ≥ 0,95.

Zbrojenie fundamentów wg części obliczeniowej niniejszego opracowania.

Obciążenie istniejących fundamentów nie ulegnie zmianie. Nie stwierdzono występowania żadnych rys czy spękań mogących świadczyć o niewłaściwym posadowieniu istniejącego budynku. Projektowana przebudowa nie spowoduje wzrostu naprężeń w gruncie. W związku z powyższym stwierdza się, że w związku z projektowaną przebudową nie  ma potrzeby ingerencji w istniejące posadowienie budynku.

#### ELEMENTY PIONOWE

Ściany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnej murowane grubości 25 cm z pustaków ceramicznych klasy wytrzymałości 15 na zaprawie cementowo-wapiennej klasy 10 MPa.

Ściany fundamentowe murowane grubości 25 cm z bloczków betonowych z betonu minimum B20 na zaprawie zwykłej cementowej o wytrzymałości na ściskanie min. 10 MPa.

Słupy żelbetowe o przekroju 25x25 cm z betonu B30. Słupy połączyć z ścianami na strzępia zazębiające o wysięgu minimum 12 cm. Zbrojenie słupów wg części obliczeniowej. Słupy oddylatować z każdej strony stykającej się z istniejącym segmentem.

W miejscach zamurowywanych otworów należy uzupełnić je materiałem zgodnym z wcześniej użytym lub innym o podobnych parametrach. Wnękę w piwnicy, z skorodowanym nadprożem stalowym, zamurować cegłą ceramiczną pełną klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej. Zamurowania w istniejących ścianach zaleca się wykonywać przy użyciu zaprawy renowacyjnej.

#### STROP NAD PIWNICĄ

Skorodowaną belkę stalową stropu odcinkowego w piwnicy poniżej wejścia należy oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie i przeciwpożarowo. Ze względu jej zły stan techniczny należy ją wzmocnić. Przyjęto dodatkowe podparcie belki w środku rozpiętości prostopadłą belką stalową HEA180 (S235) opartą na ścianach nośnych. Zamiennie dopuszcza się podparcie belki słupem posadowionym na stopie fundamentowej. W tym polu stropu należy również zbić zmurszałe i odpadające tynki oraz wykonać nowe. W przypadku stwierdzenia złego stanu sklepienia ceglanego należy je lokalnie przemurować.

W trakcie przebudowy odsłonić od góry belki stalowe stropów odcinkowych i sprawdzić czy są obetonowane belki stalowe powyżej łuków ceglanych. Jeżeli nie są, należy obetonować belki stalowe powyżej łuków ceglanych.

Na istniejących stropach wykonać warstwę podłogową konstrukcyjną w formie płyty żelbetowej o grubości 6-7 cm zbrojoną dwukierunkowo 8 co 10 cm. W miarę możliwości płytę zespolić z belkami stalowymi stropów odcinkowych.

#### STROPODACH

Zaprojektowano strop żelbetowy monolityczny jednokierunkowo zbrojony. Podparcie płyty stropowej stanowią ściany nośne oraz belki żelbetowe monolityczne wylewane razem ze stropem. Grubości płyty stropowej wynosi 15 cm. Zbrojenie stropu wg części obliczeniowej.

#### WIEŃCE

Zaprojektowano wieniec obwodowy łączący wszystkie ściany murowane w poziomie płyty żelbetowej podłogi na gruncie, w poziomie stropu nad parterem oraz wieniec zwieńczający ściany attyki.

Wieniec należy wykonać we wszystkich ścianach konstrukcyjnych. Zbrojenie wieńcy według obliczeń statycznych.

#### NADPROŻA

Dla nowych otworów okiennych i drzwiowego w osi B zaprojektowano nadproża żelbetowe  monolityczne o szerokości ściany i wysokości minimum 50 cm. Zbrojenie nadproży wg części obliczeniowej.

W miejscu wyburzanej ściany o rozpiętości 394 cm w świetle otworu zaprojektowano nadproże stalowe wykonane z dwóch dwuteowników IPE 360 z stali S355. Dwuteowniki IPE należy połączyć śrubami M20 co 50 cm w środku wysokości belek. Długość oparcia na ścianie 30 cm. Przed wykonaniem nadproża i otworu ścianę spiąć ściągiem stalowym złożonym z dwóch prętów 20 (po jednym z każdej strony ściany) i ceowników oporowych CPN200. Stal ściągów i ceowników S235.

Dla nowego otworu przejściowego w istniejącej ścianie zaprojektowano nadproże stalowe z dwuteownika HEA120 z stali S235.

Osadzenie belek stalowych obejmuje w szczególności:

- wykonanie poziomej blachy podporowej oraz przemurowania miejsc podparcia cegłą pełną klasy min. 20 MPa na zaprawie klasy min. 10 MPa;

- połączenie belek stalowych w środku wysokości belek śrubami M20 co około 50 cm;

- podbicie ściany, powyżej belki stalowej, stalowymi klinami;

- wypełnienie montażową ekspansywną zaprawą cementową przestrzeni pomiędzy nadprożem stalowym a ścianą;

- uzyskanie wymaganych wytrzymałości przez elementy wykonane na budowie.

Podparcie belek na ścianach murowanych z pustaków ceramicznych lub z bloczków z betonu komórkowego wzmocnić przemurowaniem z trzech warstw z cegły ceramicznej pełnej klasy 20 na zaprawie cementowej klasy 10MPa lub wykonując poduszkę betonową z betonu B25.

Stalowe belki  nadprożowe, jeżeli przewiduje się ich wykończenie tynkiem, należy  przed  osadzeniem  osiatkować  siatką  tynkarską  Rabitza  oraz  zabezpieczyć  antykorozyjnie.

Nadproża stalowe powiększanych otworów w istniejących ścianach należy wykonać przestrzegając następującej kolejności prowadzenia prac:

- wykonać bruzdę o głębokości nie większej niż ½ grubości ściany i osadzić projektowaną  belkę  nadprożowa z jednej strony ściany. Przed wykonaniem bruzdy i osadzeniem belki, należy podstemplować otwór na pozostałej grubości ściany;

- podklinować/podeprzeć osadzoną belkę;

- wykuć bruzdę i osadzić belkę nadprożową z drugiej strony ściany;

- wykonać poszerzenie istniejącego otworu;

- wykonać ewentualne murowania uzupełniające.

Uwaga :

- Szczegóły  pokazano  na  szkicach  w  obliczeniach  statycznych  oraz  na  schematach  konstrukcyjnych.

- Prace prowadzić  pod  nadzorem  osób  posiadających  odpowiednie  uprawnienia  budowlane w  oparciu  o  zatwierdzoną  dokumentację techniczną. Poprawność wykonania  prac  potwierdzić zapisami  w dzienniku  budowy.

## WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU PRAC KONSTRUKCYJNYCH

#### WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PRAC ZIEMNYCH

Wytyczne wykonania prac ziemnych

Wykonawca powinien opracować szczegółowy projekt zabezpieczenia wykopów i prowadzenia prac ziemnych. Przed rozpoczęciem robót, a nawet przed opracowaniem projektu zabezpieczenia wykopów, należy wykonać ocenę techniczną sąsiadujących z wykopem obiektów wraz z inwentaryzacją ewentualnych istniejących uszkodzeń, stanu i przebiegu instalacji podziemnych, ocenę wrażliwości obiektów na osiadania. W sytuacji zauważonego złego stanu technicznego konstrukcji sąsiadującej zabudowy, należy przed rozpoczęciem prac ziemnych doprowadzić do wzmocnienia budynków istniejących.

Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi wg projektu technicznego.  Wszelkie odstępstwa od dokumentacji powinny być odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez inżyniera Projektu, co będzie stanowić podstawę do korekty ilości robót w Księdze Obmiaru.

Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania  wykopów i ich konfrontacji z rysunkami.

Warunki  geotechniczne  powinny  być  skontrolowana  w  miejscu  posadowienia  obiektu  lub  wykonywania budowli w celu ustalenia rzeczywistych warunków wodno-gruntowych, nośności gruntu i parametrów geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy oraz przydatności gruntu jako materiału dla celów danej budowy.

Badania te powinny być wykonane bezpośrednio przed rozpoczęciem robót ziemnych i powtarzane w miarę potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badań kontrolnych wraz ze szkicami i podjętymi decyzjami należy załączyć do dokumentacji powykonawczej.

Przed wykonywaniem robót ziemnych należy przeprowadzić powtórne badania geologiczne i geofizyczne stwierdzające skuteczność przeprowadzonego uzdatnienia podłoża i wykluczające istnienie stref anomalnych w podłożu projektowanej inwestycji.

Wykonanie wykopów

Metoda  wykonywania  robót  ziemnych  powinna  być dobrana  w zależności  od wielkości  robót, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.

Zaleca się wykonywanie wykopów szerokoprzestrzennych ręcznie do głębokości nie większej niż 2.0m, a koparką do 4 0m.

Wykopy te powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania  przewidzianych w  nich robót  budowlanych  i  zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu.

W czasie wykonywania tych robót, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopów wraz ze znajdującymi się tam budowlami

Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji technicznej (instalacje wodociągowe,  kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne) wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym inwestora, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami

Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone wykopaliska lub znaleziska o charakterze archeologicznym wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym inwestora, a dalsze prace prowadzić   dopiero   po   uzgodnieniu   trybu postępowania z   instytucjami sprawującymi nadzór archeologiczny.

Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, tak aby był umożliwiony odpływ wody od miejsca wykonywania robot, przy równoczesnym zachowaniu wymaganej projektem dokładności robót.

Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli lub wymiarów w pianie fundamentów oraz dostosowane do sposobu zakładania fundamentu, głębokości wykopu i rodzaju gruntu, z uwzględnieniem konieczności wzmocnienia zboczy wykopów i ich nachylenia.

Wymiary wykopów w planie

Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz możliwości zabezpieczenia ścian wykopów.

W przypadku, gdy nie zachodzi możliwość wykonania bezpiecznego nachylenia ścian wykopu, powinny być uwzględnione  w  szerokości  dna wykopu dodatkowo wymiary    konstrukcji zabezpieczającej oraz swobodna przestrzeń. na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniami ściany wykopu, a wykonywanym w wykopie  fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niż 0,60m, a w przypadku wykonywania na ścianach fundamentów izolacji nie mniej niż 0,80m.

Szerokość dna wykopów rozpartych powinna uwzględniać grubość konstrukcji rozparcia oraz przestrzeń swobodną między rozparciem i gabarytem elementów układanych w wykopie.

Przestrzeń ta powinna wynosić, co najmniej: w przypadku układania rurociągów i drenaży - po 30cm z każdej strony, w przypadku fundamentów - po 50cm z każdej strony.

Odwodnienie wykopu.

Na czas prowadzenia robót ziemnych i budowlanych należy zapewnić prawidłowe odwodnienie wykopu. Odwodnienie wykopu według projektu instalacji sanitarnych.

Odwodnienie  w dnie wykopu.

Wody zawieszone w nasypach niekontrolowanych i wody występujące pod postacią sączeń wśród gruntów zwięzłych odwadniane będą zgodnie z wytycznymi projektanta instalacji oraz geotechnika.

Zaprojektowane odwodnienie w dnie wykopu, które przejmuje powyższe wody jak i wody atmosferyczne, należy wykonać zgodnie z projektem instalacji wodno – kanalizacyjnej.  W niższych partiach wykopu należy obniżać zwierciadło wody gruntowej na czas prac na przykład elektrofiltrami w celu osiągnięcia zagęszczenia optymalnego gruntu w dnie wykopu w trakcie wymiany gruntu.

Nienaruszalność struktury dna wykopu

Zapewnić należy nienaruszalność struktury dna wykopu zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru prac ziemnych.

Tolerancje wykonania wykopów

Wymiary wykopów w planie powinny być wykonane z dokładnością ±10cm, z uwzględnieniem zaleceń podanych powyżej.

Wykonywanie wykopów w zależności od technologii.

Wykonywanie robót ręcznie.

Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy:

  - Używać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie narzędzi,

  - Zapewnić należyte odwadnianie terenu robót, zgodnie z warunkami podanymi w 	punkcie ”Odwodnienie wykopu",

  - Pozostawić pas terenu, co najmniej 0.5m wzdłuż krawędzi wykopu, na którym 	niedozwolone jest  urządzenie wszelkich składowisk i dróg komunikacyjnych,

  - Środki transportowe pod załadunek mas ziemnych ustawiać, co najmniej 20 m od 	krawędzi skarpy,

  - Rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić, co najmniej 1.5m 	dla umożliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunięcia się mas ziemnych

  - Sprawdzić po każdej zmianie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg) stan skarp 	nasypów i wykopów.

Wykonywanie robót sprzętem zmechanizowanym

Przy wykonywaniu  robót sprzętem zmechanizowanym, niezależnie od wymagań dla ręcznego sposobu wykonania robót, należy zachować niżej wymienione wymagania dodatkowe:

Głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu, nachylenie skarpy wykopu powinny być dostosowane do rodzaju gruntu i zasięgu wysięgnika koparki.

- 	Roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywać warstwami, nie dopuszczając do powstawania nierówności.

- 	Zachować szczególną ostrożność podczas zagęszczania krawędzi nasypów.

- 	Rozstaw pracujących maszyn powinien wykluczać możliwość ich wzajemnego uszkodzenia,

- 	Robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn,

Wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną dostosowaną do używanego sprzętu do wykonania wykopu.

Zasady kontroli jakości robót

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy.

Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze

Przeprowadzenie wszystkich badań  materiałów i jakości  robót związanych z realizacją należy do Wykonawcy. Do obowiązków Wykonawcy należy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji. Gdy jakość wykonanej roboty budzi wątpliwości. Inżynier Projektu może poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.

Badanie gruntów

Z przeprowadzonych  na terenie  budowy  badań gruntu  należy  sporządzić protokół i  porównać uzyskane wyniki z projektem. Protokół powinien być dołączony do dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu. Pobieranie próbek gruntu i badania gruntów powinny być zgodne z normami państwowymi.

Sprawdzenie wykonania robót

Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletności i stwierdzeniu, czy na jej podstawie można wykonać dane roboty ziemne lub budowlę ziemną.

Sprawdzenia należy dokonać wg następujących zasad:

- 	wytyczenie osi trasy dróg na placu budowy lub dojazdowej należy sprawdzić w miejscach załamań pionowych niwelety i krzywizny w poziomie oraz co 200 m na prostej.

- 	punkty wysokościowe powinny być sprawdzane niwelatorem.

lokalizację budynków lub obiektów inżynierskich należy sprawdzać taśmą i pomiarem niwelacyjnym z dokładnością do 5mm na każdym obiekcie oddzielnie.

Wyznaczenie konturów nasypów i wykopów należy sprawdzać taśmą i szablonem z poziomicą, co najmniej w 3-ch miejscach na całej długości w przypadku wykonywania robót liniowych i co najmniej po brzegach i w środku wykopu przeznaczonego do posadowienia budynku lub innego obiektu.

Kontrolą należy objąć następujące prace:

Oczyszczenie terenu i jego zmagazynowanie, usuniecie kamieni i gruntów o małej nośności, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robót ziemnych, zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz stan dróg dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robót ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopów i ukopów polega na skontrolowaniu: zabezpieczenie stateczności skarp wykopów, rozparcie i podparcie ścian wykopów pod fundamenty budowli lub ułożenie albo wykonanie urządzeń podziemnych, prawidłowość odwodnienia wykopu oraz dokładność wykonania wykopu (usytuowanie, wykończenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia budynku lub obiektu inżynierskiego itp).

W przypadku sprawdzania ukopu należy określić: zgodność rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacją geotechniczną, zachowanie stanu równowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporządkowanie terenu wokół ukopu.

Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót możliwych do skontrolowania po ich ukończeniu należy sporządzić protokół, potwierdzony przez nadzór techniczny Inwestora. Dokonanie odbioru robót należy odnotować w dzienniku budowy wraz z ich oceną.

Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robót ziemnych powinny być przeprowadzone w takim zakresie, aby istniała możliwość sprawdzenia stanu i prawidłowości wykonania robót ziemnych przy odbiorze końcowym.

W czasie odbioru częściowego należy dokonywać odbioru tych robót, do których późniejszy dostęp będzie niemożliwy.

BHP i ochrona środowiska

W trakcie prowadzenia robót ziemnych wykopy powinny być zabezpieczone barierami.

W wykopach głębszych niż 1.0m od poziomu terenu powinny być wykonane w odległościach nie większych niż 20m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub podnoszenie pracowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione.

Przy wykonywaniu wykopów wąskoprzestrzennych koparką,  pracownicy powinni wykonywać ich obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu.

Niedozwolone jest przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie jej postoju  oraz przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu mechanicznego. Wydobywanie urobku z wykopu wąskoprzestrzennego powinno być dokonywane sposobem mechanicznym, z tym, że:

A - pracownicy powinni znajdować się w bezpiecznej odległości od podnoszonego pojemnika lub łyżki.

B -    wykop powinien być szczelnie przykryty wytrzymałym pomostem, jeżeli jednocześnie odbywa się praca w wykopie i transport urobku.

C - 	pojemników służących do transportu urobku nie należy wypełniać więcej niż do 2/3 ich wysokości . Wyładowanie urobku z łyżki koparki nad skrzynią środka transportowego powinno nastąpić dopiero po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wyładowanie urobku powinno być dokonywane nad dnem środka transportowego na wysokości nie większej niż:

50cm   w przypadku ładowania materiałów sypkich,

25cm   w przypadku ładowania materiałów kamiennych.

Ruch   pojazdów   transportowych  i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopów powinien odbywać się poza prawdopodobnym klinem odłamu.

Tolerancja wykonania fundamentów:

- poziom fundamentów pod słupem - 15mm; +5mm;

- pionowa odchyłka zamocowania kotew – 5mm; + 20mm;

- pozioma odchyłka w osadzeniu kotew – (3mm.

#### WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ

Dostawa betonu

Woda przezroczysta, bez soli i substancji oleistych o Ph 6(8 powinna być wiadomego pochodzenia i mieć stałą charakterystykę w czasie.

Stosować tylko cement posiadający odpowiednie dopuszczenia, zgodny z obowiązującymi normami. Widoczne wylewki z betonu powinny być wykonane z tej samej partii cementu. Jako minimalną należy uważać zawartość cementu (280kg/m3. Przestrzeganie wartości Rck i w/c może wymagać dużo wyższej dawki cementu od wskazanej minimalnej. Stosunek w/c nie powinien przekraczać 0,50. Klasa konsystencji mieszanki w chwili wylewania S4.

Kruszywa powinny posiadać charakterystyki zgodne z obowiązującymi normami. Charakterystyki powinny być kontrolowane w fazie wytwarzania mieszanki. Mogą być pochodzenia naturalnego lub uzyskane poprzez rozdrobienie litej skały i powinny się składać z materiałów krzemowych , posegregowanych i przepłukanych wodą , wolne od substancji organicznych, szlamu, gliny, gipsu lub innych szkodliwych dla wytrzymałości betonu. Nie powinny być łupkowate, krzemowo – magnezowe, wykluczone jest stosowanie kruszyw z wolną krzemionką krystaliczną. W kompozycji krzywej granulometrycznej żadna frakcja nie powinna być dozowana w procencie wyższym od 55%. Do wykonania mieszanki składniki powinny należeć przynajmniej do trzech różnych klas granulometrycznych. Zgodnie z normami należy sprawdzać systematycznie skład granulometryczny kruszyw do mieszanki betonowej.

Dodatki do betonu – stosować dodatki upłynniające. Stosowanie dodatków do betonu uzgodnić z projektantami.

Wszystkie partie prętów zbrojeniowych powinny posiadać odpowiednie atesty.

Wylewanie betonu

Beton wylewać warstwami , zagęszczać natychmiast wibratorami igłowymi o częstotliwości 8000 ( 10000 uderzeń na minutę. Stosować systemowe deskowania , odpowiednie podkładki pod zbrojenie betonowe lub z tworzyw sztucznych.

Rejestrować zawsze datę, godzinę i temperaturę zewnętrzna.

Zgodnie z warunkami  wykonania i odbioru robót wykonywać i badać próbki betonu. Próbki do badań przechowywać w identycznych warunkach w jakim dojrzewa beton w konstrukcji.

Na łączonych warstwach , gdy przerwa w betonowaniu przekracza 3 godziny stosować zaprawy sczepne oraz odpowiednie przegotowanie powierzchni.

Dojrzewanie betonu

Przed rozebraniem szalowania wszystkie nie zabezpieczone powierzchnie betonowania powinny być utrzymywane w wilgoci przy pomocy ciągłego polewania wodą lub innych odpowiednich metod . polewanie wodą można zastąpić przez stosowanie powłok zabezpieczających przed parowaniem. W szczególności stosować powłoki gdy wilgoć powoduje powstawanie wykwitów powierzchniowych. .

W porze zimowej temperatura mieszanki podczas wylewania nie powinna być niższa od 130. Powinna być kontrolowana temperatura wewnątrz mieszanki. Temperatura nie może spaść poniżej +50.

W porze letniej temperatura mieszanki nie może przekraczać 300. W szczególności w porze podwyższonych temperatur należy kontrolować dodawanie wody do mieszanki oraz właściwą pielęgnację wylewek betonowych.

Wykonawca powinien prowadzić kontrolę jakości układanego zbrojenia oraz wylewanego betonu, powinien określić prawidłową procedurę pobierania , identyfikacji  i badania próbek. Wykonawca powinien pobierać próbki na wytwórni i w miejscu betonowania. Wszystkie próbki powinny być jednoznacznie opisane i przypisane do badanego elementu.

Dopuszczalne wartości odchyleń powierzchni poziomych i pionowych zestawiono w tabeli :

|  | Odchylenia | Dopuszczalne odchyłki [mm] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia |  |
| a. | Na 1 m wysokości | 5 |
| b. | Na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach | 20 |
| c. | W ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz słupów podtrzymujących stropy monolityczne | 15 |
| d. | W ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu ślizgowym lub przesławnym | 1/500 wysokości budowli, lecz nie więcej niż 100mm |
| 2. | Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu |  |
| a. | Na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku | 5 |
| b. | na całą płaszczyznę | 15 |
| 3. | Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0m z wyjątkiem powierzchni podporowych |  |
| a. | Powierzchni bocznych i spodnich | ±4 |
| b. | Powierzchni górnych | ±8 |
| c. | Odchylenia w długości i rozpiętości elementów | ±20 |
| d. | Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego | ±8 |
| e. | Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów | ±5 |

Procedura odbioru konstrukcji powinna odpowiadać następującym wymogom:

1. Sprawdzenie prawidłowości wykonania deskowania i rusztowania powinno być dokonane przez pomiar instrumentami geodezyjnymi. Dopuszcza, się stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem ze pozwolą one na sprawdzenie z wymaganą dokładnością. Ze sprawdzenia rusztowań i deskowań należy spisać protokół, w którym powinno znajdować się stwierdzenie dopuszczające rusztowanie do wykonania robót betonowych.

2. Deskowanie lub zbrojenie nie przyjęte w wyniku sprawdzenia powinno być przedstawione do ponownego badania po wykonaniu poprawek mających na celu doprowadzenie deskowania lub zbrojenia do wymagań zgodnych z niniejszą Specyfikacją.

3. W przypadku stwierdzenia w czasie badań konstrukcji niezgodności z wymaganiami podanymi w niniejszym opracowaniu oraz w razie uznania całości lub części wykonywanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunków należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części.

4. Konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do badań"

5. Prace wykończeniowe mogą być prowadzone jedynie na odebranej i zgodnej z projektem konstrukcji. Niedopuszczalne jest w szczególności prowadzenie prac wykończeniowych w taki sposób , że utrudnią one lub całkowicie uniemożliwią wykonanie pomiarów kontrolnych elementów konstrukcji lub ich ewentualne wzmocnienie.  Wykonanie pomiarów zrealizowanej konstrukcji jest częścią dokumentacji powykonawczej i jest obowiązkiem Wykonawcy.

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych muszą obejmować muszą obejmować odbiory:

1. materiałów,

2. prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań, - prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia,

3. prawidłowości i dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, zagęszczenia i pielęgnacji, prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji.

Do odbiorów Wykonawca powinien dostarczyć odpowiednie protokoły badań materiałów , pomiarów deskowań , ułożenia zbrojenia,  ułożenia mieszanki betonowej , badań betonu , pomiarów dokładności wykonania elementów konstrukcyjnych. Prace wykończeniowe powinny być prowadzone po odebraniu elementów konstrukcyjnych.

#### WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU KONSTRUKCJI STALOWEJ

Dokumentacja

Zgodnie z załącznikiem E do PN-B-06200:1997r oraz umową Wykonawcy przekazany zostanie Projekt Techniczny obejmujący : opis techniczny, obliczenia statyczne, rysunki projektowe, wstępne wykazy stali.

Zgodnie z pkt. E.1.3 PN-b-06200 „Rysunki warsztatowe opracowuje wykonawca , jeśli w kontrakcie nie uzgodniono inaczej. Rysunki sporządza się zgodnie z PN-B-01040. Rysunki warsztatowe opracowane przez wykonawcę akceptuje projektant przed skierowaniem do produkcji.”

Projektanci powinni uzyskać do wglądu w szczególności :

Termin przekazania dokumentacji warsztatowej.

Termin rozpoczęcia i zakończenia montażu.

Terminy odbioru poszczególnych elementów konstrukcji.

Plan jakości , w tym głównie procedury i instrukcje procesów specjalnych w szczególności spawalniczych i sprężania połączeń śrubowych, wykaz badań kontrolnych, wykaz punktów kontrolnych związanych z kontrolą  zewnętrzną i odbiorem robót.

Projekt montażu.

Dokumentację technologiczną robót spawalniczych  i zabezpieczeń antykorozyjnych.

Dokumentację kontroli jakości.

Dodatkowo do końcowego odbioru należy przygotować :

Deklarację zgodności wg PN-EN 45014.

Kwalifikacje wykonawcy

Konstrukcję zaliczyć można do klasy 2 wg PN-87/M-69009 i zał. A do PN-B-06200.

Wykonawca konstrukcji stalowej musi być zakwalifikowany do zakładu I lub II grupy wg PN-87/M-69009. Wytwórnia elementów stalowych winna mieć uprawnienia do wykonywania połączeń spawanych klasy 1 . Wytwórnia powinna przedstawić odpowiednie świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Spawalniczą Komisję Kwalifikacyjną.

Wymagania te dotyczą również firmy przeprowadzającej montaż konstrukcji.

Materiały

Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć  zaświadczenie jakości zgodne z PN-EN 45014 i PN-H-01107 lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wymaganą jakość. Wszystkie elementy muszą być trwale oznaczone. Wyroby nie oznaczone nie powinny być stosowane na elementy konstrukcji nośnej.

Do wszystkich wyrobów należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich jakość zgodnie z odpowiednimi normami a w szczególności :

Wyroby hutnicze wg PN-H-01107

Elektrody, druty, topiki wg PN-B-06200:1997 wykaz norm tabl. 2

Śruby zwykła wg PN-M.-82054-18

Śruby sprężające wg PN-M.-82054 potwierdzone atestem dla każdej partii śrub.

Wytwarzanie

Przy wytwarzaniu elementów stalowych należy zachować wszystkie wymagania przynależne konstrukcji klasy 2.

Identyfikacja

Każda część konstrukcji i pakiet podobnych części w każdej fazie wytwarzania powinny być jednoznacznie określone przez odpowiedni system identyfikacji. Każda część składowa powinna być oznaczona trwałym znakiem identyfikacyjnym w sposób nie powodujący jej uszkodzenia. Należy uzyskać akceptację projektanta co do rozmieszczenia znaków identyfikacyjnych. System identyfikacji powinien umożliwiać odniesienie protokołów odbiorów cząstkowych (materiałów, wyrobów, przygotowania powierzchnia do scalenia, scaleń, montażu) do konkretnych elementów konstrukcyjnych.

Tolerancje wytwarzania

Przekroje kształtowników spawanych - odchyłki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.4.

Elementy i części składowe - - odchyłki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.5.

Środniki i żebra  - - odchyłki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.6.

Otwory, wycięcia, krawędzie czołowe - - odchyłki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.7

Styki i stopy słupów - - odchyłki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.8

Spawanie.

Roboty spawalnicze prowadzić pod nadzorem spawalniczym którego organizację, kwalifikacje, uprawnienia i zakres odpowiedzialności określono w normach PN-M.-69009 i PN-M.-69900.

Części składowe złącza powinny być obrobione i złożone zgodnie z właściwymi normami a w szczególności PN-M.-69011(17.

Wykonanie spawania zgodnie z pkt. 5.4 PN-B-06200.

Dla spoin czołowych blach węzłowych styków pasów dopuszczalna klasa wadliwości złącza R2.

Pozostałe złącza klasy minimum R3 wg PN-87/M-69772.

Wymagane długości badanych obcinków spoin zależą od klasy złącza i należy je określić zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-78/M-69011 (np. dla blach czołowych styków śrubowych, sprężanych klasa złącza B, wadliwość 2 - z tabl. 3 minimum 50% długości złącza badać metodami nieniszczącymi ).

Spoiny badać zgodnie z PN-87/M-69772 i PN-78/M-69011.

Najszybciej dokonuje się badania spoin aparaturą ultradźwiękową. Badanie  taki nie daje jednak możliwości rozpoznania rodzaju wady. Dlatego należy prowadzić badania zasadnicze metodą ultradźwiękową, a w miejscach gdzie występują wady wykryte tą metodą wykonuje się zdjęcia rentgenowskie. Na podstawie radiogramów określa się zgodnie z normą PN-87/M-69772 wady  złączy spawanych. W zależności od wielkości tych wad ich nasilenia i jakości ustala się klasę wadliwości złącza.

W celu zapobieżenia powstawania wad w spoinach należy starannie i na bieżąco kontrolować prace spawalnicze i prowadzić ich dziennik. Roboty spawalnicze mogą być prowadzone jedynie przy temperaturze wyższej niż -50C, a dla stali niskostopowych przy temperaturze powyżej +50C. Nie wolno prowadzić prac spawalniczych podczas deszczu i padającego śniegu. W przypadku spawania ręcznego spawacz musi przedstawić świadectwo przeprowadzonej próby. Próba taka powinna odbywać się co

maksimum dwa lata. Ponadto próby takiej dokonuje się zawsze w przypadku zaistnienia przerwy w wykonywaniu robót spawalniczych większej niż 6 miesięcy, jak również gdy stwierdzi się uchybienia w jakości wykonywanych spoin (dlatego musi być prowadzona w dzienniku spawów identyfikacja spoiny z jej wykonawcą).

Połączenia śrubowe

Połączenia śrubowe niesprężane - wg pkt 9.6.1 PN-B-06200:1997.

Połączenia śrubowe sprężane - wg pkt 9.6. PN-B-06200:1997 oraz załącznika C. Połączenia sprężane prowadzić metodą kontrolowanego momentu. Siłę sprężającą i momenty dokręcenia przyjąć zgodnie z tablicą 11 PN-B-06200.

Montaż konstrukcji

Podpory konstrukcji i zakotwienia śrubowe – zgodnie z pkt. 7.4.1 ( 3 PN-b06200.

Tolerancje usytuowania podpór – tabl. 15 normy j.w.

Tolerancje montażu – tabl. 16 normy j.w.

## ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW

#### ELEMENTY STALOWE

Zabezpieczenia przed korozją elementów stalowych powinny zostać wykonane zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 12944-8. Projekt powinien uwzględniać zasady ochrony przed korozją wg PN-EN ISO 12944-3 oraz wymagania określone w punkcie 8.1 normy PN-8-06200:2002.

Powłoki malarskie wykonać zgodnie z:

PN-EN ISO 12944:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich.

PN-EN 22063:1996 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne Natryskiwanie cieplne.

PN-EN ISO 2308:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery Metoda siatki nacięć.

PN-EN 24624 Farby i lakiery próba odrywania do oceny przydatności.

Jeżeli w projekcie architektonicznym nie określono inaczej, konstrukcja stalowa wewnętrzna i zewnętrzna malowana w całości na kolor RAL 9010.

Łączniki  i  śruby  ocynkowane  ogniowo  ( 40(m.

Elementy  stalowe  i  betonowe  stykające  się  z  gruntem  dodatkowo  izolować  środkami  bitumicznymi .

Zaleca się wykonanie cynkowania elementów stalowych.

#### ELEMENTY ŻELBETOWE

Pionowe i poziome  powierzchnie  fundamentów  i ścian  fundamentowych położonych poniżej powierzchni terenu  izolować  środkami  bitumicznymi  zabezpieczającymi beton przed oddziaływaniem wody gruntowej wykazującej wobec betonu cechy słabej agresywności kwasowej, węglanowej, siarczanowej oraz ługującą.

#### ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE ELEMENTÓW

Zabezpieczenie przeciwpożarowe elementów konstrukcyjnych wykonać według wymagań podanych w części architektonicznej opracowania, zgodnie z uzgodnieniami z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych.

Zabezpieczenia p. pożarowe powinny być przedmiotem oddzielnego specjalistycznego opracowania wchodzącego w skład projektów wykonawczych.

## MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE

Stal zbrojeniowa żebrowana klasy A-IIIN B500SP - EPSTAL

Beton konstrukcyjny B30 (C25/30)

Beton podkładowy B15 (C12/15)

Stal konstrukcyjna S235 (St3S), S355 (18G2)

Pustaki ceramiczne klasy 15MPa

Bloczki betonowe z betonu min. B20

Zaprawa cementowo-wapienna klasy 10 MPa

Zaprawa cementowa klasy 10 i 15 MPa

Zaprawa renowacyjna

Zaprawa montażowa ekspansywna

Śruby zwykłe, ocynkowane klasy 5.8(5)

## INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

W czasie budowy obiektu będą występować następujące roboty, stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- adaptacja istniejących obiektów budowlanych

- roboty ziemne – wykopy

- prace na wysokości ponad 1,0 m od powierzchni terenu;

- roboty z wykorzystaniem dźwigów;

- montaż elementów konstrukcyjnych obiektu.

Dla w/w robót Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robót budowlanych i przepisy BHP, zawierające następujące informacje:

- plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu ratunkowego;

- zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych etapów robót;

- wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających rozbiórce lub adaptacji

- informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji;

- informacje dotyczące wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót stwarzających zagrożenie;

- informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych zawierające:

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

- określenie środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,

- określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za nadzór;

- określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów na terenie budowy;

- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych;

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.