ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Centrali monitorującej wraz z kompatybilnymi z centralą 4 monitorami kardiologicznymi

- Centrala monitorująca – 1 szt.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia PARAMETRY | Parametry wymagane | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent | TAK, podać |  |
| 2. | Nazwa-model/typ | TAK, podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | TAK, podać |  |
| 4. | Aparat kompletny, fabrycznie nowy, nie powystawowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2018 | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V, 50Hz dodatkowe zasilanie akumulatorowe co najmniej 15 min. | TAK, podać |  |
| Parametry ogólne |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania w formie komputera typu All-in-One zintegrowanego obudowie dotykowego ekranu klasy medycznej | TAK |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania pracujące w oparciu o system operacyjny rodziny MS Windows | TAK |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania wyposażone w 1 ekran | TAK |  |
|  | Ekran stanowiska centralnego monitorowania TFT, dotykowy, panoramiczny, o przekątnej min. 21" i wysokiej rozdzielczości przynajmniej 1920 x 1080 pikseli. Certyfikowany jako wyrób medyczny. | TAK |  |
|  | Łączność Wi-FI | Tak-3 Nie-0 |  |
|  | Sterowanie funkcjami centrali poprzez mysz i klawiaturę USB, a także ekran dotykowy. | TAK |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania zapewnia jednoczesny podgląd przynajmniej 4 oferowanych kardiomonitorów, z możliwością rozbudowy do przynajmniej 16 stanowisk | TAK |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania zapewnia jednoczesny podgląd min. 4 krzywych dynamicznych dla każdego monitorowanego pacjenta, na ekranie zbiorczego podglądu pacjentów | TAK |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia szczegółowy podgląd wybranego pacjenta: mierzone krzywe dynamiczne i skojarzone parametry, szczegółowy podgląd danych archiwalnych: trendów tablicowych, graficznych, pełnych przebiegów krzywych dynamicznych (Full Disclosure) oraz historii zdarzeń alarmowych | TAK |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia podgląd przynajmniej 72 godziny trendów parametrów życiowych dla każdego pacjenta z możliwością wyświetlania trendów tabelarycznych oraz graficznych | TAK, podać | Zamawiający w dniu 22.10.2019r dopuścił rozwiązanie Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia podgląd przynajmniej 72 godziny trendów parametrów życiowych dla każdego pacjenta z możliwością wyświetlania trendów tabelarycznych lub graficznych |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania wyposażone w pamięć pełnych przebiegów krzywych dynamicznych (Full Disclosure): min. 48 godzin przynajmniej 12-tu krzywych dynamicznych (nie tylko EKG) dla każdego pacjenta. Możliwość rozbudowy pamięci do przynajmniej 144 godzin | TAK |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia wykonywanie szczegółowych pomiarów krzywych dynamicznych (w tym zespołów QRS, odchylenia ST) z wykorzystaniem ekranowego narzędzia (np. suwmiarki). | TAK | Zamawiający w dniu 22.10.2019r dopuścił rozwiązanie Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia wykonywanie szczegółowych pomiarów krzywych dynamicznych (w tym zespołów QRS, odchylenia ST) bez wykorzystania ekranowego narzędzia (np. suwmiarki). |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania wyposażone w pamięć zdarzeń alarmowych: min. 240h zdarzeń na każdego monitorowanego pacjenta. Możliwość filtrowania zdarzeń w historii wg rodzaju zdarzenia i priorytetu | TAK, podać | 22.10.2019r dopuścił rozwiązanie Stanowisko centralnego monitorowania wyposażone w pamięć zdarzeń alarmowych min. 1000 zdarzeń na każdego monitorowanego pacjenta. Możliwość filtrowania zdarzeń w historii wg rodzaju zdarzenia i priorytetu? |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania zapewnia wyświetlanie alarmów ze wszystkich monitorowanych łóżek. Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, rozróżniane wizualnie i dźwiękowo, z identyfikacją alarmującego łóżka | TAK, podać |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia konfigurację granic alarmowych, a także wyciszanie bieżących stanów alarmowych w monitorach pacjenta | TAK |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia zdalne przyjmowanie pacjenta w kardiomonitorze poprzez wprowadzenie jego danych demograficznych za pośrednictwem klawiatury. Wprowadzenie danych w centrali powoduje ich aktualizację na ekranie kardiomonitora. | TAK |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia drukowanie raportów, trendów i zapisów za pomocą sieciowej drukarki laserowej. W ofercie ujęta drukarka sieciowa kompatybilna z centralą oraz oferowanymi kardiomonitorami. | TAK |  |
|  | Możliwość wygenerowania elektronicznych raportów z poszczególnych podłączonych kardiomonitorów zawierających liczbę badań oraz procedur | Tak |  |
|  | Możliwości rozbudowy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy stanowiska centralnego monitorowania o funkcję uruchamiania interaktywnego dostępu do szpitalnych aplikacji klinicznych udostępnianych w sieci szpitalnej. Interaktywny dostęp oznacza możliwość podglądu, edycji i dokonywania wpisów w w/w aplikacjach na ekranie oferowanej centrali. Dostęp realizowany w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych podglądanych i przechowywanych w centrali. | PODAĆ TAK- 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | System centralnego monitorowania umożliwia rozbudowę o funkcję zdalnego podglądu monitorowanych pacjentów, w czasie zbliżonym do rzeczywistego, za pośrednictwem komputerów PC z systemem Windows podłączonych do sieci informatycznej szpitala. Dostępny podgląd bieżących wartości parametrów, podgląd krzywych dynamicznych, a także pamięci trendów. | PODAĆ TAK- 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | System centralnego monitorowania umożliwia rozbudowę o wysyłanie parametrów życiowych monitorowanych przez oferowane kardiomonitory do szpitalnego systemu informatycznego, za pośrednictwem protokołu HL7, w celu ich archiwizacji. | TAK, podać |  |
|  | Systemu centralnego monitorowania umożliwia rozbudowę o pobieranie danych demograficznych pacjenta ze szpitalnego systemu informatycznego (HIS), za pośrednictwem protokołu HL7, w celu uproszczenia procesu przyjęcia. | TAK |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia podłączanie urządzeń zewnętrznych (m.in. respiratory, aparaty do znieczulania) do centrali niezależnie od kardiomonitorów i wyświetlanie danych z tych urządzeń na ekranie centrali (podać listę urządzeń). | PODAĆ TAK- 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |

- Monitor kardiologiczny – 4 szt.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia PARAMETRY | Parametry wymagane | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent | TAK, podać |  |
|  | Nazwa-model/typ | TAK, podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | TAK, podać |  |
|  | Aparat kompletny, fabrycznie nowy, nie powystawowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2018 | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V, 50Hz | TAK, podać |  |
| Parametry ogólne |
|  | Monitor przystosowany do transportu: wygodny uchwyt umożliwiający użycie dwóch rąk jednocześnie, waga max. 7 kg. | TAK, podać |  |
|  | Łączność Wi-Fi | Tak-3 Nie-0 |  |
|  | Duże, czytelne światło alarmu - widoczność < 360 stopni. Kolor alarmu zależny od stopnia ważności. | TAK |  |
|  | Akumulator wymienny przez użytkownika bez potrzeby rozkręcania monitora, czas pracy min. 120 min. Możliwość rozbudowy o kolejny akumulator działający niezależnie - łączny czas pracy min. 270 min. | TAK, podać | 22.10.2019r dopuścił rozwiązanie Akumulator wymienny przez użytkownika bez potrzeby rozkręcania monitora, czas pracy min. 120 min. |
|  | Wszystkie mierzone parametry wyświetlane jednocześnie na ekranie. | TAK |  |
|  | Monitor dotykowy lub klawisze bezpośredniego dostępu na obudowie monitora, min. NIBP start/stop, NIBP pomiar auto, wyciszenie alarmów, powrót do ekranu głównego, trendy | TAK, podać | 22.10.2019r dopuścił rozwiązanie Monitor dotykowy lub klawisze bezpośredniego dostępu na obudowie monitora, min. NIBP start/stop, wyciszenie alarmów, powrót do ekranu głównego |
|  | Możliwość rozbudowy o port synchronizacji z defibrylatorem oraz port do systemu przywoływania pielęgniarki. | TAK |  |
|  | Porty pomiarowe kodowane za pomocą różnych kolorów, w celu ułatwienia identyfikacji odpowiednich akcesoriów. | TAK |  |
|  | Ekran monitora LCD TFT wysokiej jakości, o przekątnej min. 12" i max. 15” o rozdzielczości min. 600x800. Nie dopuszcza się ekranów panoramicznych, o mniejszej powierzchni. | TAK, podać 12” – 0 pkt. 15” – 10 pkt. |  |
|  | Możliwość wyświetlania min. 6 krzywych wraz z odpowiadającymi parametrami cyfrowymi oraz dodatkowych 4 pół numerycznych. | TAK, podać |  |
|  | Ustawienia | TAK |  |
|  | Możliwość nawigacji menu monitora z automatyczną rekonfiguracja ekranu umożliwiająca jednoczesny podgląd wszystkich mierzonych parametrów i krzywych. | PODAĆ TAK- 1 pkt. NIE – 0 pkt |  |
|  | Automatyczna rekonfiguracja ekranu po pojawieniu się nowych mierzonych parametrów (modułu, przewody). | TAK |  |
|  | Min. 3 różnych konfigurowalnych trybów monitora, umożliwiających zapis różnych ustawień ekranu (kolory, parametry, krzywe, limity alarmowe). | TAK, podać |  |
|  | Szybka zmiana między trybami podczas przyjęcia pacjenta, możliwość wyboru trybu startowego. | TAK |  |
|  | Alarmy | TAK |  |
|  | Alarmy wizualne i dźwiękowe, schemat uzależniony od stopnia alarmu. Alarm powinien być reprezentowany przez: - informację tekstową - migającą wartość parametru, który przekroczył granicę - alarm dźwiękowy o zróżnicowanym sygnale w zależności od stopnia | TAK, podać |  |
|  | Min. 3 kategorie alarmów, dodatkowo alarmy informacyjne (techniczne) | TAK, podać |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych - automatyczne dopasowanie w zależności od obecnie wskazywanych wartości | TAK |  |
|  | Pauza alarmu min. 2 min. | TAK, podać |  |
|  | Historia alarmów min. 20 przypadków z zapisem daty, stopnia oraz opisem alarmu. | TAK, podać |  |
|  | Trendy | TAK |  |
|  | Trendy numeryczne i graficzne z min. 72h (także trendy ST), rozdzielczość min. 1 min. | TAK, podać |  |
|  | Min. 6 różne parametry wyświetlane w postaci trendu graficznego | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlanie minitrendów (wraz z pozostałymi mierzonymi parametrami i krzywymi) długości min. 30 min. | TAK |  |
|  | Autotest monitora zwiększający bezpieczeństwo | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o min. 3 kanałowy rejestrator termiczny, wbudowany w monitor - wydruk możliwy podczas transportu. | TAK |  |
|  | EKG | TAK |  |
|  | Pomiar EKG z 3 lub 5 elektrod | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wyświetlania 3 różnych odprowadzeń (w przypadku 5 elektrod) jednocześnie, lub prezentacji EKG w formie kaskady na min. 3 polach krzywych. W zestawie kabel EKG, 3-elektrodowy | TAK |  |
|  | Częstość akcji serca min. 30 -300 ud./min. | TAK, podać |  |
|  | Izolacja zabezpieczająca przed impulsem defibrylującym min. 5000V | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wyświetlania siatki EKG | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji głośności tonu QRS. | TAK |  |
|  | Detekcja stymulatora, prezentacja stymulacji na krzywej EKG. | TAK |  |
|  | Częstość oddechowa mierzona metodą impedancyjną z elektrod EKG. | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznego wyboru progu detekcji oddechów na krzywej oddechowej. | TAK |  |
|  | Częstość oddechu min. 10 -120 min | TAK, podać |  |
|  | SpO2 | TAK |  |
|  | Prezentacja krzywej pletyzmograficznej oraz wartości saturacji | TAK |  |
|  | Zakres SpO2 min. 0-100% | TAK |  |
|  | W komplecie kabel główny i czujnik na palec dla dorosłych, wykonany z silikonu (pozwalający na dezynfekcję po zanurzeniu w płynie oraz całkowite wywinięcie na zewnętrzną stronę w celu dokładnego oczyszczenia) | TAK |  |
|  | NIBP | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru NIBP min. 10 - 270 mmHg | TAK, podać |  |
|  | Pomiar NIBP ręczny lub automatyczny w zakresie min. 1 - 120 min. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zastopowania inflancji w dowolnym momencie przy pomocy przycisku funkcyjnego. | TAK |  |
|  | W komplecie przewód interfejsowy i mankiety dla dorosłych co najmniej 2-och rozmiarach, dodatkowy mankiet duży rozmiar (pacjent otyły/np.wielkość 26-36cm) | PODAĆ 2 rozm. - 0 pkt. dodoatkowy-1 pkt |  |
|  | Temperatura | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury ciągłej (powierzchniowej i głębokiej) – w komplecie czujnik dla dorosłych | TAK |  |
|  | IBP Zmawiający rezygnuje z wymogu tej funkcjonalności | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia krwawego – min. 2 kanały Zmawiający rezygnuje z wymogu tej funkcjonalności | TAK, podać |  |
|  | Pozostałe |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru kapnografii. Moduł wymienny między monitorami. | PODAĆ TAK- 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł pomiarowy gazów anestetycznych. (automatyczna identyfikacja anestetyków, wyświetlanie MACage z kompensacją dla wieku pacjenta). Moduł wymienny między monitorami. | PODAĆ TAK- 2 pkt. NIE – 0 pkt. | Zamawiający w dniu 22.10.2019r dopuścił rozwiązanie Dopuszczalne są moduły działające na zasadzie zewnętrznych przystawek |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru głębokości sedacji BIS lub Entropia. Moduł sterowany z ekranu monitora, wymienny między monitorami | PODAĆ TAK- 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali | TAK | Zamawiający w dniu 22.10.2019r dopuścił brak tego rozwiązania |
|  | Kardiomonitor posiadający funkcjonalność zapisu zdarzeń ręcznych z możliwością wprowadzania powiązanych notatek wpisywanych z klawiatury ekranowej. | TAK | Zamawiający w dniu 22.10.2019r dopuścił brak tego rozwiązania |

| Warunki ogólne, dokumentacja – dla Centrali monitorującej oraz monitorów kardiologicznych |
| --- |
|  | Sprzęt zakwalifikowany przez producenta jako wyrób medyczny spełniający wymagania w rozumieniu Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2019.175 t.j. z dnia 2019.01.30) posiada oznaczenie wyrobu znakiem CE dla którego wystawiono Deklarację Zgodności | TAK |  |
|  | Zaoferowany sprzęt będzie dostosowany do istniejącej infrastruktury informatycznej szpitala bez dodatkowych nakładów finansowych. Dostosowany do pracy w systemach operacyjnych rodziny MS Windows | TAK |  |
|  | Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu | TAK |  |
|  | Gotowość do przystąpienia do naprawy sprzętu w terminie nie dłuższym niż 72 godzin od chwili otrzymania faksem lub emailem zgłoszenia awarii | TAK |  |
|  | W przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy o parametrach nie gorszych niż zaoferowany w postępowaniu w terminie 72 godz. od chwili poinformowania Zamawiającego o konieczności dokonania naprawy Sprzętu poza miejscem zainstalowania w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o udokumentowany czas naprawy | TAK |  |
|  | Zapewnienie w trakcie obowiązywania gwarancji nieodpłatnego świadczenia usług serwisowych oraz przeglądu gwarancyjnego zgodnie z zaleceniami producenta dla oferowanego sprzętu na rzecz Zamawiającego | TAK |  |
|  | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
|  | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy (z dostawą) następujące dokumenty w języku polskim: kartę gwarancyjną, instrukcję użytkowania w języku polskim, wykaz autoryzowanych punktów serwisujących przedmiot zamówienia paszport techniczny przedmiotu zamówienia lista czynności konserwacyjnych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie wykaz dostawców części zamiennych, części zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych do danego urządzenia inne dokumenty, przekazywane przez producenta przedmiotu zamówienia dla zapewnienia Zamawiającemu prawidłowej eksploatacji i zabezpieczenia go przed roszczeniami ze strony osób trzecich | TAK |  |

Warunki oznaczone "TAK" lub określone wartością są warunkami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Ilekroć w niniejszej treści SIWZ, w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu, jest mowa o typie/ znaku towarowym, pochodzeniu itd. przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz ,,lub równoważne”. Za asortyment równoważny Zamawiający uzna, ten który posiada te same lub lepsze parametry techniczne i jakościowe od opisanych w SIWZ, a jego zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie asortymentu zgodnie z przeznaczeniem.

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia określił szczegółowo Sprzęt zgodny ze swoimi potrzebami. Zamawiający dopuszcza jednak także możliwość złożenia ofert równoważnych o parametrach nie gorszych, niż określone przez Zamawiającego. Jeśli z opisu przedmiotu zamówienia mogłoby wynikać, iż przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, przez rozwiązania równoważne Zamawiający rozumie takie, które co najmniej spełniają wymagania określone w w/w załączniku oraz charakteryzują się parametrami technicznymi, jakościowymi i użytkowymi nie gorszymi niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest zobowiązany dołączyć do oferty zestawienie wszystkich zaoferowanych rozwiązań równoważnych oraz wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań opisanych w załączniku, wskazując nazwę i pozycję opisu przedmiotu zamówienia, których to dotyczy. Opis zaoferowanych rozwiązań równoważnych powinien być na tyle szczegółowy, żeby na jego podstawie Zamawiający mógł ocenić ofertę i rozstrzygnąć, czy zaoferowane rozwiązanie jest równoważne.

Wykonawca w celu wykazania, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia przed podpisaniem umowy: materiałów technicznych producenta tj. Karty katalogowej lub/i instrukcji obsługi lub/i ulotki lub/i fotografii zawierającej informacje umożliwiające weryfikację wymaganych oraz punktowanych parametrów wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia (parametry techniczne). W przypadku gdy opisy/ulotki/karty/instrukcje sporządzone zostały w języku obcym, wymaga się przedłożenia tożsamego tłumaczenia na język polski.

Zamawiający wymaga oznaczenia w złożonych dokumentach, którego z punków powyższej tabeli dotyczy poszczególna informacja potwierdzająca jego spełnianie.

Data, ………………………						……………………….

Podpis Wykonawcy